## Slide 1
Kaspar Eggenberger
Golgi Alvarez
La Norma ISO 19152:2012
como Modelo unificado para el Ámbito de la Administración del territorio
LADM
Requisito para el Catastro Multipropósito

## Slide 2
1.
El Proyecto
2.
El Modelo
L A D M
3.
LADM y
La I C D E
4.
Catastro Multipropósito
cumpliendo con LADM
Mediante I N T E R L I S
Contenido
¿Quiénes?
¿Qué?
¿Para Qué?
¿Cómo?

## Slide 3: 1. El Proyecto
¿Quienes?

## Slide 4: 2. Qué es El Modelo LADM
¿Qué?
Parcela Compleja
Parcela de Servicio
Catastro 2.5 D
Nuda Propiedad
ius ad rem

## Slide 5: 2. Qué es El Modelo LADM
¿Qué?
Party
RRR
BA_Unit
SpatialUnit
Surveying
Mundo Real
Modelado
El Modelo de la Norma LADM está construido en UML, un lenguaje estándar para modelización.
Se trata de un modelo CONCEPTUAL que define las clases y relaciones del ámbito de la Administración de Tierras.
Las principales clases son:
  Party (interesados)
  RRR (derechos, restricciones, respons.)
  BA_Unit (objeto administrativo)
  SpatialUnit (objeto espacial)
  Surveying (topografía)
  Source (fuente)
Source

## Slide 6: 2. Qué es El Modelo LADM
¿Qué?
Party
RRR
BA_Unit
SpatialUnit
Surveying
Mundo Real
Modelado
Es un estándar internacional para la Administración de Tierras ISO19152
Equilibra la balanza entre la Oferta Tecnológica y la Demanda de Servicios.
El modelo facilita la interoperabilidad.
Source

## Slide 7: 2. Qué es El Modelo LADM
¿Qué?
Party
RRR
BA_Unit
Source
SpatialUnit
Surveying
Mundo Real
Modelado
El Modelo LADM busca que las instituciones de Registro, Catastro y Cartografía cumplan sus principales funciones:
Mantener actualizada la relación de las Personas con el Territorio.
Proveer al público e instituciones de esta información.

## Slide 8: 3. LADM y la I C D E
¿Para Qué?
NODOS - ICDE
NODO de Administración de Tierras
ICDE
La realidad se describe mediante modelos (Catastro 2014).
Los modelos constituyen elementos cruciales de un Nodo de Administración de Tierras de la ICDE.
Los diferentes Sistemas de Gestión Territorial comparten el mismo modelo núcleo.
El modelo núcleo es el modelo de intercambio.
Formali
zación
TERRITORIOS
ETNICOS
Restitución
RRR
Registro
IGAC
SNGT
LADM

## Slide 9: 3. LADM y la I C D E
¿Para Qué?
Las instituciones no comparten la información.
Los usuarios deben buscar información en cada institución.
Se duplica información y esfuerzos en diferentes instituciones.
No se sabe cual es la información “oficial”
Sin IDE

## Slide 10: 3. LADM y la I C D E
¿Para Qué?
Nodos de la ICDE
Nodo Central IDE
Con IDE

## Slide 11: 4. INTERLIS para implementar LADM
¿Cómo?
Registro
ANT
Interlis
Interlis
Interlis
Interlis
Interlis
Restricc-
ciones
URT
IGAC
Fase 1: Sistemas institucionales sin modelos LADM:
Definición de un modelo núcleo o modelo mínimo,
Descripción mediante un estándar de intercambio de datos en base a modelos: INTERLIS.

## Slide 12: 4. INTERLIS para implementar LADM
¿Cómo?
Registro
ANT
Interlis
Interlis
Interlis
Interlis
Interlis
IGAC
Restric-
ciones
URT
Fase 2: Sistemas Institucionales
parcialmente acordes con LADM:
Extensión del modelo núcleo por entidad (ej. modelo catastral, registral, procesos de tierras) e implementación parcial (ej. Repositorio temporal de datos)
Descripción e intercambio mediante INTERLIS

## Slide 13: 4. INTERLIS para implementar LADM
¿Cómo?
Registro
ANT
Interlis
Interlis
Interlis
Interlis
Interlis
IGAC
URT
Restric-
ciones
Fase 3: Sistemas Institucionales
totalmente acordes con LADM:
Implementación de los modelos extendidos por entidad en cada sistema institucional
Descripción e intercambio mediante INTERLIS

## Slide 14: 4. INTERLIS para implementar LADM
Qué es INTERLIS
  Lenguaje de Esquema Conceptual (CSL)
  Estandarizado
  Describe los modelos de datos (esquemas)
  Neutralidad ante sistemas
  Formato de transferencia XML, que deriva del modelo de datos
  Que Permite
  Intercambio de datos
  Datos sujetos a Esquema de la Base de Datos
  Datos sujetos a Reglas
¿Cómo?

## Slide 15: LADM y la Implementación del Catastro Multipropósito
Personas
Gravámenes
Derechos
Bienes
Corporaciones
Autónomas
Regionales…
Hacienda
MinTIC
DANE
Agricultura y
Desarrollo Rural
ONGs
Otros
DNP
Dirección de
Gestión del Riesgo
INGEOMINAS
IDEAM
SNR
Restitución
Formalización
Municipios
IGAC
Catastros
Descentralizados
LADM encauza la implementación del Catastro
“Multipropósito”
y potencia la
“Interoperabilidad”
de los datos
Inscripción
Registral
Política
Tierras
Recaudación
e-gobierno
Desarrollo
Socioeconómico
Planificación
Gestión de
Riesgos
Ordenamiento
Territorial
Eficiencia en
Servicios
PROCESOS
INSTITUCIONES
Desarrollo
Económico
Desarrollo
Sostenible
Seguridad
Jurídica
LADM

## Slide 16
Gracias
http://www.proadmintierra.info